## Slide 1
WiFi 서비스 관리 시스템 개발
OpenWRT를 이용한
[WiMon] 강동우, 권지우, 김영임, 이하은, 허재웅
소프트웨어융합대학
한림대학교

## Slide 2
CONTENTS
CONTENTS
01
개요
02
개발환경
03
구현 상세
04
데모 환경
05
데모과정
-중앙관제
-공유기 제어
-보안 위험 기능 차단
06
활용 분야

## Slide 3
개요
01
Wi-Fi는 가장 널리 사용되고 있는 무선 통신 중 하나이며, 대다수의 무선 단말은 Wi-Fi 통신이 가능함.
지하철,공항,카페 등 일상생활에서 많은 수의 공유기가 설치 및 운영되고 있음.
각 공유기는 벤더 자체의 관리 프로그램을 사용하고 있어서 일관된 관리/제어가 어려움.
공유기를 관리하는 주체가 달라서, 제어가 어렵고 비효율적으로 사용되고 있음.
공유기 접속 후 보안에 위험을 가하는 행동을 하는 사용자를 제어하기 어려움.
배경
문제점
해결책
오픈소스 기반의 OpenWRT 를 이용해서, 일관된 방법으로 다수의 공유기 관리.
다수의 공유기를 그룹으로 관리하여, 네트워크 효율성 증대 및 보안 수준 향상.

## Slide 4
개요
01
개발내용
단말기
공유기+
OpenWRT
관제 서버(대시보드,DB)
Google chart
관제 서버: Nginx기반의 웹 서버.
OpenWRT에서 수집한 정보를 가독성이 높은 대시보드 형태로 출력(Google chart) 및 DB(MySQL) 저장.
Shell script를 작성하여 공유기에 명령을 전달하는 방식으로 중앙 집중형 공유기 관리 시스템 구축.
공유기: 각 공유기에 OpenWRT를 설치하고 프로그래밍을 이용한 제어 (접속한 단말기의 정보 조회/관리)
단말기: 일반적으로 널리 사용하는 휴대용기기(노트북,핸드폰)와 RaspberryPi(보안 제어 가능한 단말기)사용

## Slide 5
개발 환경
02
관제 서버
Ubuntu 18.04 Server, Google Chart, Java script, shell programming, MySQL, ajax, Nginx
공유기
ipTIME A8004T 공유기 :2대
TP-LINK Archer C7 AC1750 공유기 : 2대
XIAOMI-LYQPRO 공유기 : 1대
OpenWRT, shell programming
단말기
(RPi v3b+) Python, shell programming
사용기술
통신 프로토콜 : IEEE 802.11(WiFi), TCP/IP, UDP 등

## Slide 6
구현 상세
03
다수의 공유기를 그룹으로 관리하고, 중앙 통제 및 모니터링이 가능하도록 하여
효율적으로 네트워크 자원을 사용하고, 보안 수준을 높이는 시스템 제안
구성요소
공유기+OpenWRT
모니터링 및
제어용 PC
사용자 단말기
보안 제어 가능
정보 전송
구현기능
대시보드를 이용한 다수 공유기 관제 기능: 접속 단말기 목록 확인, 4개의 OpenWRT CPU/Memory/Network 사용량 등
다수 공유기 중앙 제어 기능: 특정 단말기 접속 차단, 공유기 핸드오버(다른 공유기로 접속하게 하는 것), 임계치 기반 단말기 접속 제어 등
보안: 보안 위험 기능 차단(예: 카메라를 차단함)
와이파이 접속
일반 모바일
제어
명령 전송

## Slide 7
시연 환경
04
네트워트 포트
유선연결
XIAOMI-LYQPRO 공유기
IP:210.115.230.183/24
GW:210.115.230.1
DNS:210.115.225.11
TP-LINK Archer C7 AC1750
ipTIME A8004T
대시보드
공유기
단말기
Wi-Fi
통신
통신
IP 동적할당

## Slide 8
시연 과정
05
OpenWRT에 연결되어 있는 단말 목록 조회
연결된 단말기 조회(run_openwrt_stat.sh )
2. 결과 확인

## Slide 9
OpenWRT에 연결되어 있는 단말 목록 조회
 | IP_ address | name | MAC_ address | RX | TX | RX_ bytes | RX_ packets | TX_ bytes | TX_ packets
OpenWRT1 | 192.168.1.243 | raspberrypi | B8:27:EB:FC:F9:10 | 24.0 MBits/s | 65.0 MBits/s | 308873 | 9209 | 66790 | 333
OpenWRT2 | 192.168.2.143 | Galaxy-Note9 | C6:1F:59:39:8F:E5 | 24.0 MBits/s | 108.0 MBits/s | 93117 | 751 | 211811 | 386
OpenWRT2 | 192.168.2.226 | Galaxy-Note10-5G | 64:7B:CE:BE:0B:82 | 6.0 MBits/s | 866.7 MBits/s | 86668 | 1090 | 55140 | 239
OpenWRT3 | 192.168.0.243 | iphone | CC:44:63:64:C9:37 | 1.0 MBits/s | 57.0 MBits/s | 657241 | 12058071 | 4631 | 10566
OpenWRT3 | 192.168.0.153 | raspberrypi | B8:27:EB:60:F5:98 | 24.0 MBits/s | 52.0 MBits/s | 730041 | 89414 | 19630 | 560
Expected_ throughput
48.0 MBits/s
시연 과정
05

## Slide 10
시연 과정 - 중앙관제
05
대시 보드를 이용한 중앙관제
공유기 모니터링

## Slide 11
시연 과정 - 중앙관제
05
대시 보드를 이용한 중앙관제
접속된 단말기 표시

## Slide 12
시연 과정 - 공유기제어
05
특정 단말기 접속 제어 - OpenWRT에 연결되어 있는 단말 중 하나를 선택하여 접속 해제

## Slide 13
시연 과정 - 공유기제어
05
트래픽 과다 사용자 단말 접속 제어 - OpenWRT에 트래픽 제한을 설정하여 기준치를 초과하는 기기 접속 해제
-

## Slide 14
특정 공유기 접속 시 카메라 차단 - 대상 기기를 다른 공유기로 접속 유도
-
시연 과정 - 보안위험차단
05

## Slide 15
시연 과정 - 보안위험차단
05
특정 공유기 접속 시 보안 위험 기능 차단- 공유기에 접속한 기기의 카메라 기능 차단
-
차단 스크립트 미작동 상태
차단 스크립트 실행 상태
secure_access_control.sh 실행하면 카메라 기능이 차단

## Slide 16
활용분야
06
복합 쇼핑몰, 지하철, 관광지 등 WiFi 공유기가 밀집된 지역에서 WiFi 자원 사용 효율성 증가
=> 사용자 체감 WiFi 품질 향상
=> 공유기를 추가 증설이 필요 없음 (비용절감)
=> 공유기 장애 발생 시, 중앙 관제를 통한 신속한 대응 가능
사용자 단말기에서 보안 위험이 될 수 있는 기능 차단(예: 사진촬영, 녹음, USB사용 등)
=> 보안에 민감한 기업/공공기관/연구소 등
악의적 사용자 모니터링 및 차단 가능
=> 보안 위험 감소

## Slide 17
Q & A
Q&A

## Slide 18
경청해주셔서 감사합니다.
THANK YOU -